Requisitos de sistema para a Estação Meteorológica BrainStorm Tecnologia.

Elicitação dos requisitos.

O projeto consiste em um sistema distribuído de sensores, em vários locais, que captarão a temperatura, pressão e umidade do local e alimentarão um banco de dados relacional para análise posterior dos dados.
Os sensores, após serem conectados a uma rede local, através de uma conexão Wi-Fi, serão autônomos, de forma que após uma eventual queda de energia ou da própria rede ele volte a se conectar sem auxilio humano quando a normalidade da energia ou rede seja reestabelecida.
Os dados serão armazenados em um banco de dados relacional, em um intervalo de 01 minuto, devendo cada sensor ser identificado por uma chave única, como o endereço MAC, por exemplo, informando os respectivos valores captados juntamente com o horário local.
Qualquer pessoa que possuir os equipamentos de hardware e o firmware poderão inserir seu dispositivo no sistema mediante aprovação previa do administrador do sistema.

ELR01